Характеристики Объекта и состояния Коммерческого Помещения

| Конструкция дома | Фундаменты – свайно-плитные Конструктивная система – колонная монолитная железобетонная с заполнением стен газобетоном Перекрытия – монолитные железобетонные Наружные стены – не несущие из лицевого кирпича и газобетона. |
| --- | --- |
| Внутренние перегородки | Не устанавливаются. На втором этаже по оси 4 в осях А-Е устанавливается перегородка. |
| Фасады | Лицевой керамический кирпич коричневого и кремового цвета. Цоколь отделан декоративной бетонной фасадной плиткой с рваной фактурой серо-коричневого цвета |
| Высота этажа | 1 этаж - от пола до пола 4,5 м., 2 этаж - от пола до пола 3,0 м |
| Теплоснабжение, горячая вода | Теплоснабжение – водяное, система двухтрубная, горизонтальная. Система ГВС – однозонная с нижней разводкой, от городских сетей. Застройщик предоставляет точку подключения к общедомовым сетям теплоснабжения и горячей воды |
| Водоснабжение | Система ХВС – тупиковая, однозонная с нижней разводкой, по проекту. Материал труб – стояков – полипропилен и стальные оцинкованные. Застройщик предоставляет точку подключения к общедомовым сетям водоснабжения |
| Канализация | Самотечная. Материал труб – полипропилен. Застройщик предоставляет точку подключения к общедомовым сетям канализации |
| Лифты | По проекту |
| Телевидение и телефония | По проекту |
| Электроснабжение | Застройщик предоставляет точку подключения к общедомовым сетям электроснабжения 220V. Выделенная мощность 15кВт |
| Окна | Двухкамерные стеклопакеты из ПВХ с механизмом микропроветривания и поворотно-откидным механизмом открывания. |
| Отделка внутренних помещений | Без отделки, стены не оштукатурены, подоконников нет, пол монолитный без стяжки. |
| Устанавливаемое оборудование | Оборудование не устанавливается. |
| Система безопасности | По проекту |
| Вентиляция естественная | Приточно-вытяжная. |
| Входная дверь | Деревянная с врезным замком |
| Радиаторы | Устанавливаются дольщиком самостоятельно |

Расположение  Помещения и его границы

| • Условный номер | 3-2/1 |
| --- | --- |
| • Секция № | 3 |
| • Этаж | 1 |
| • Строительные оси | Г-Е/3-4 |
| • Площадь помещения кв.м | 20,83 |
| • Этаж | 2 |
| • Строительные оси | А-Е/1-4 |
| • Площадь помещения кв.м | 145,38 |
| • Общая площадь помещения кв.м | 166,21 |

# Text boxes

С

Ю

Компановочная схема жилого дома, расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, 53

Расположение Помещения на планировке  1 этажа 3 секции

Расположение Помещения на планировке  2 этажа 3 секции